GPS-ГЛОНАСС МАЯК

Т-15 F

Технологии Сохранности

группа компаний

г. Красноярск

www.plomba24.ru/

тел.:(391) 295-30-45

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Красноярск

1. Краткое описание

GPS-Глонасс маяк предназначен для удаленного определения местоположения различных объектов с помощью навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС. Прибор определяет географические координаты своего местонахождения и передает их в виде SMS-сообщений на мобильный телефон, либо через Интернет на сервис мониторинга. Для работы прибор должен быть оснащен SIM-картой любого оператора сотовой связи. Прибор работает в диапазонах 850/900/1800/1900 МГц.

2. Основные особенности

- Управление прибором осуществляется с помощью отправки на номер его SIM-карты SMS-команд.

- Питание осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора.

- Работоспособность прибора обеспечивается  при температуре от -18оС до + 70оС.

- Габаритные размеры прибора 86х54х7мм. Вес ~ 40 г.

- Имеется сенсороная тревожная панель.

- Прибор не защищен от влаги и грязи.

3. Подготовка к работе

Зарядите прибор в течение трех часов через порт micro-USB (см. рис.1).

Вставьте незаблокированную PIN-кодом SIM-карту в разъем прибора так, как обозначено на корпусе, и нажмите на ее торец до защелкивания. Прибор автоматически начнет работать.

Для извлечения SIM-карты необходимо нажать на ее торец до щелчка. После извлечения SIM-карты маяк прекратит работу.

Рис.1

4. Принцип работы прибора

Настройка прибора осуществляется с помощью  команд, которые посылаются ему в виде SMS-сообщений.

Существует 12 таких команд:

- <5 последних цифр IMEI>[R]

- RUS

- ENG

- TIMEччмм [S,G или V] (S, G или V могут отсутствовать)

- WAKEччмм

- GPS

- GSM

- TEMP

- IP=<ip-адрес>#<номер порта>#

- APN=имя точки доступа#Логин#Пароль#

- IMEI

- Звонок на номер маяка

- STAT

- SLEEPччммччмм

Регистр букв (большие или маленькие) не имеет значения.

На любые другие SMS-сообщения прибор не реагирует и удаляет их.

На все команды обязательно приходит ответ о совершении операции или ошибке.

5. Настройка прибора

- Привязка прибора к номеру телефона

Для привязки вашего телефона к маяку используйте команду:

<5 последних цифр IMEI>R.

ПРИМЕР: 12345R

Пять последних цифр IMEI указаны на обратной стороне прибора.

По данной команде номер телефона, с которого она отправлена, запишется в память маяка под номером 1.

Номер телефона, записанный в памяти маяка под номером 1, является основным. В дальнейшем с  этого номера возможно управление маяком и получение плановых и тревожных сообщений.

Кроме того, после привязки основного номера, к маяку можно привязать еще до 4 дополнительных номеров. С этих номеров также можно управлять маяком, получать сообщения по запросу, но на них не будут приходить плановые и тревожные сообщения.

Для привязки к маяку дополнительных номеров, отправьте на прибор с того номера, который вы хотите привязать, команду <5 последних цифр IMEI> без буквы R.

ПРИМЕР: 12345

Чтобы сменить основной номер, отправьте на маяк команду <5 последних цифр IMEI>R с номера, который вы хотите установить как основной. Обратите внимание, что данная команда удаляет предыдущий основной номер. Чтобы сохранить предыдущий основной номер в качестве дополнительного, отправьте с него на прибор команду <5 последних цифр IMEI> без буквы R.

- Выбор языка

Для выбора языка используйте команды RUS (по этой команде маяк будет отправлять все сообщения на русском  языке) и ENG (по этой команде маяк будет отправлять все сообщения на английском  языке). В некоторых странах вы, возможно, не сможете получать с прибора сообщения, пока не установите английский язык.

По умолчанию на приборе установлен английский язык.

3. Выбор способа получения информации

Информацию о местоположении маяка можно получать двумя способами:

- На привязанные к нему телефонные номера

- Через Интернет на сервис мониторинга Wialon или аналогичный ему другой сервис.

Управление маяком в любом случае осуществляется с помощью СМС-команд с привязанных к нему телефонных номеров. О настройке маяка первым способом см. пункт 4 раздела 5. О настройке вторым – пункты 4 и 6 раздела 5.

4. Выбор режима получения информации

Прибор может работать в следующих режимах.

- Режим периодического выхода на связь. В таком случае прибор «засыпает» и «просыпается» с определенной периодичностью. В момент планового выхода на сеанс связи прибор может выполнять два действия: а) по умолчанию отправлять сообщение на мобильный телефон или сервис мониторинга; б) выходить на связь, но не отправлять сообщение без специального запроса. В перерывах между включениями прибор «спит», сохраняя энергию батареи.

- Режим постоянной работы. В этом случае прибор всегда находится во включенном состоянии. Это предоставляет возможность отслеживания перемещений маяка в режиме реального времени через сервис мониторинга. Также возможно получение информации о местоположении маяка на ваш мобильный телефон в любой момент по запросу. В данном режиме прибор не экономит энергию батареи.

Для выбора  режима получения информации используйте команду: TIMEччмм[s/g/v]

Здесь <ччмм> означает следующее:

чч – интервал времени в часах (допускается от 00 до 99)

мм – интервал времени в минутах (допускается от 00 до 59)

Данная команда задает интервал между сеансами связи и определяет тип действия прибора в момент планового выхода на сеанс связи.

Команду можно использовать как с дополнительными буквами, так и без них.

Если команда используется без дополнительных букв, то прибор в момент планового выхода на сеанс связи будет включаться (примерно на 2 минуты) и проверять наличие входящей SMS-команды. Если такой команды нет, то через 2 минуты прибор выключится и снова включится на следующем плановом сеансе связи.

ПРИМЕР: TIME0010

Чтобы в момент очередного сеанса выхода получить информацию о местоположении прибора используйте команды GPS и GSM.

Если задать команду GPS, то при очередном сеансе связи прибор определит координаты своего местоположения, используя данные спутников GPS, и отправит их вам с помощью SMS.

Если задать команду GSM, то при очередном сеансе связи прибор определит свое местонахождение по 5 базовым станциям всех сотовых операторов, работающих в данной местности, и вышлет ссылку на карту в виде SMS.

Чтобы задать действие по умолчанию в момент планового выхода на связь используйте дополнительные буквы.

Применять можно только одну букву. Скобки и прочие символы применять не нужно.

Буква ‘s’ означает, что при каждом включении прибор будет отправлять SMS с координатами, определенными с помощью базовых станций (см. команду GSM).

ПРИМЕР: TIME0010S

Буква ‘g’ означает, что при каждом включении прибор будет отправлять SMS с GPS координатами (см. команду GPS).

ПРИМЕР: TIME0010G

Буква ‘v’ означает, что GPS координаты будут отправляться через Интернет (по GPRS) на платный или бесплатный  сервер мониторинга Wialon, в зависимости от того, где вы зарегистрируетесь и активируете  свой прибор.

ПРИМЕР:  TIME0010V

Буква ‘b’ означает, что через Интернет (по GPRS) на сервис мониторинга будут отправляться координаты, определенные с помощью базовых станций сотовой связи.

ПРИМЕР:  TIME0010B

Обратите внимание, что при смене сим-карты режим работы не изменяется. Прибор продолжает работать в соответствии с заданными ранее параметрами.

Важно знать!  На определение координат по спутникам GPS прибор может потратить до 5 минут. Кроме того, следует учитывать, что определение координат по команде GPS требует во много раз больше энергии, чем определение по базовым станциям.

Старайтесь не использовать интервал менее 15 минут. Это нецелесообразно с точки зрения экономии энергии батареи, поскольку для каждой регистрации в сети тратится большое ее количество.

- Установление интервала времени, в течение которого маяк не работает

Чтобы выключить прибор и задать его включение в определенное время используйте команду WAKEччмм

ПРИМЕР:  WAKE0730

По этой команде маяк немедленно выключится и включится в 7:30 утра. После включение он продолжит работу согласно ранее заданной команде. Например, если, например, была задана TIMEччммG, то маяк вышлет свои GPS-координаты в плановый сеанс  выхода на связь.

Чтобы задать выключение и включение маяка в определенное время используйте команду SLEEPччммччмм

ПРИМЕР:  SLEEP23300745

Это означает, что с 23 часов 30 минут вечера и до 7 часов 45 минут утра маяк будет выключен. После включения он продолжит работу согласно ранее заданной команде. Например, если была задана команда TIME0000, то маяк будет находиться на связи все время, кроме интервала, указанного в команде SLEEP.

При использовании команды SLEEP,  либо при отслеживании положения маяка  на компьютере, должна быть включена поддержка GPRS (интернет) для вашей СИМ карты.

- В каком виде маяк отправляет координаты?

Если прибор определил координаты по команде GPS, то будет отправлена SMS со следующим содержанием:

GPS+GLONASS N 		(N- количество обнаруженных спутников)

N55 40.3056      		(широта)

E037 27.8762    		(долгота)

V=12km/h S      		(скорость)

UTC 16.07.10   		(дата)

18.46.49             		(время по Гринвичу)

http://gsmmayak.com/.......,2130s,3890  (ссылка на карту, где находится маяк)

В этой ссылке:

- 2130s              - очередной сеанс связи через 21 часов 30 минут (либо в 21.30)

отсылкой координат по базовым станциям (было задано командой

TIME=2130s либо WAKE=2130)

- 3890               - напряжение АКБ в милливольтах (3.89 вольта).

При напряжении менее 3600 необходимо подзарядить АКБ. Если допустить дальнейшее падение напряжения, то это может привести к потере работоспособности АКБ и к необходимости его замены.

Для отображения местонахождения прибора на карте перейдите по полученной ссылке. После этого на экране вашего телефона отобразится карта, на которой специальным знаком будет отмечено местоположение прибора.

Также вы можете использовать для отображения местонахождения прибора картографический сервис maps.google.com либо аналогичный сервис Яндекса. Для определения местоположения прибора необходимо ввести в окно поиска полученные координаты.

ПРИМЕР:   N55 40.3056, E037 27.8762 (обратите внимание на обязательные пробелы после градусов – так градусы отделяются от минут).

В случае если координаты по GPS определить не удалось, то будет выполнена команда GSM.  По команде GSM прибор отправит SMS следующего вида:

http://gsmmayak.com/...?b1=.......,2130s,3890&b2=...

При переходе по ссылке, на экране вашего телефона отобразится карта, на которой специальными знаками (до 5) будет отмечена область, в которой может находиться маяк.

Кроме того, в этой ссылке:

- 2130s              - очередной сеанс связи через 21 часов 30 минут

отсылка координат по базовым станциям (задана командой TIME2130s)

- 3890               - напряжение АКБ в милливольтах (3.89 вольта).

- Отслеживание через интернет

Подключение GPS маяка к серверу Wialon для мониторинга объектов

- Зайдите на платный (gurtam.com)  или бесплатный (gps-trace.com) сайт. При активации маяка в качестве уникального ID укажите 15-значный IMEI вашего маяка, а в качестве типа устройства выберите Transcom T-15. Чтобы получить 15-значный IMEI вашего маяка используйте команду IMEI. Сработает она в том случае, если запрос отправлен с телефона, номер которого привязан к маяку. В графе «Телефонный номер» укажите номер SIM-карты маяка в международном формате (начало с +7).

- Отправьте на прибор команду APN=имя_точки_доступа#Логин#Пароль#.  Это установочная команда, которая задает имя точки доступа, логин и пароль доступа в Интернет того оператора связи, чьими услугами вы пользуетесь. Например, для оператора МТС команда выглядит так:  APN=internet.mts.ru#mts#mts#.

- Отправьте на прибор команду IP= ip-адрес#номер_порта#. Здесь <ip-адрес> это IP адрес сервера мониторинга Wialon. А <номер порта> – это номер коммуникационного порта сервера Wialon.

Для бесплатного сервиса мониторинга ip=193.193.165.166 а номер порта =20467. Для платного ip=193.193.165.165, а номер порта тот же – 20467.

Например, для бесплатного сервиса команда выглядит так:

ip=193.193.165.166#20467# (задан по умолчанию)

- Отправьте на прибор команду TIMEччммV, где вместо <ччмм>  необходимо указать часы и минуты, указывающие на периодичность выхода на связь. Например, при команде  TIME0100V прибор будет выходить на связь раз в час. Если была задана команда TIME0000V, то координаты на сервис мониторинга Wialon будут отправляться примерно раз в минуту.

- Другие опции

Команда «Звонок на телефонный номер маяка»

Звонок на номер маяка задает то же действие, что и команда GPS.

Следует учесть, однако, что позвонить на прибор удастся только в том случае, когда он находится в режиме постоянной работы (TIME0000) или во время планового сеанса выхода на связь.

Команда STAT

По этой команде на ваш телефон будет отправлена информация о маяке: IMEI, установленный интервал времени по команде TIME, напряжение батареи и номера телефонов, с которых доступно управление маяком.

Команда TEMP

По команде TEMP маяк отправит на ваш телефон сообщение с указанием собственной температуры, которая будет примерно соответствовать температуре окружающей среды. При превышении допустимых пределов температуры маяк вышлет предупреждение.

6.  Тревожная кнопка

При нажатии на корпус в том месте, где находится скрытая тревожная кнопка (см. рис.1), прибор включается принудительно и отправляет SMS с сообщением о тревоге. Через 30-40 секунд отправляет вторую SMS с местонахождением маяка, определенным по базовым станциям. После этого через несколько минут маяк вышлет GPS координаты. Далее прибор будет действовать согласно ранее заданной команде TIME.

7. В каком месте можно установить прибор?

Для определения местоположения по GPS прибор необходимо установить  в месте, откуда «видно» небо через неметаллические и прозрачные к электромагнитному излучению предметы. Причем лицевая сторона прибора (та на которой имеются надписи) должна «видеть» небо напрямую, либо через отражающую поверхность. Для определения координат по базовым станциям место установки прибора может быть любым.

Лучше всего определить правильное место установки маяка экспериментально.

8. Примерное время автономной работы прибора

При использовании команды TIME0000 (постоянно на связи) полностью заряженный прибор проработает на одной зарядке 14 дней.

При использовании команды TIME2400 полностью заряженный прибор проработает на одной зарядке 9 месяцев.

9. Зарядка АКБ

Зарядка осуществляется от USB порта компьютера, при помощи кабеля с разъемом micro USB-5 или с помощью любого зарядного устройства для мобильных телефонов с разъемом micro USB-5.

Подключите зарядное устройство или кабель в гнездо подзарядки. Загорится индикаторный светодиод. Когда светодиод погаснет (либо через 4 часа) зарядку АКБ можно завершить. Запрещается заряжать АКБ при отрицательной температуре.

Комплектация

- GPS-маяк

- Шнур micro-USB для зарядки

- Инструкция с гарантийным талоном

### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня продажи.

| Дата продажи: «____»____________201 г. IMEI | Указан на обратной стороне прибора |
| --- | --- |

М. П.